| Термографическое исследование (Определение мест потерь тепловой энергии в зданиях) Пример обследования жилого дома ТСЖ |
| --- |
| Вертикальный стык между зданиями |  |
| Предполагаемое место установки радиатора отопления |  |
| Предполагаемое место установки радиатора отопления |  |

Тепловизионное обследование

Тепловизионное обследование здания

Объект:			Средняя школа

# Исполнитель:	НАО «Крайресурс»

|  | Параметры объекта Значение Имя файла IMAGE033.IMG К излучения 0.87 Влажность 70% Расстояние 20.0 Т окруж. среды 3.8°C Макс. Т 13.3°C Mин. T 3.8°C Дата создания Tuesday, February 28, 2006 Время создания 3:11:00 PM Примечание Параметры объекта Значение Max 13.3°C |
| --- | --- |

На изображениях представлен фрагмент здания СОШ. На термоизображении отображены дефекты ввода подземной теплотрассы в здание школы.

Термографическое сканирование электрических сборок и щитов

НАО «Крайресурс» предлагает проведение работ по термографическому сканированию электрических сборок, щитов управления (бесконтактное определение температуры), находящихся под напряжением. Большой интерес данное предложение имеет для предприятий, работающих в непрерывном цикле, где простой оборудования по причине неисправности электроприемников приносит большие убытки. Ориентировочно нагрев электрооборудования до 80оС приводит к потерям электроэнергии 3-5 %.

Имея термографическое изображение электрической сборки, можно своевременно устранить возможную неисправность, составить оперативный и перспективный планы работы по профилактике электрооборудования, и в результате получить реальную экономию электроэнергии.

Работы по термографическому обследованию выполняются быстро и качественно в реальных производственных условиях. Результатом работы является протокол с указанием температуры в конкретном месте замера (электрический контакт) и термографическое изображение ячейки (электрический шкаф) в местах с повышенной температурой.

|  | Пример термографического исследования: Анализ полученных термоданных показывает, что нижний контакт среднего предохранителя на фидере подстанции нагрет до температуры 95,50 С, что является основанием для проведения регламентных работ с целью недопущения выхода оборудования из строя. Высокое качество тепловизионного изображения позволяет рассмотреть конкретное место дефекта – болт нижнего контактного соединения. |
| --- | --- |